## Slide 1: VPN - Virtual Private Network

## Slide 2: VPN - virtualna privatna mreža
Virtual Private Network,
Virtuelna privatna mreža) je privatna komunikaciona mreža koja se koristi za komunikaciju u okviru javne mreže.
VPN mreža ili „privatna mreža“, kako je neki nazivaju, predstavlja jedno od rešenja kako da povećate ličnu sigurnost i anonimnost na internetu.

## Slide 3: VPN - Virtual Private Network
VPN mrežu možemo posmatrati kao jednu vrstu tunela koja se kreira u već postojećoj mreži, tj. virtuelno se kreira prostor koji je obložen kriptovanim zidovima.
Unutar tog tunela odvija se mrežni saobraćaj dok je pristup tom tunelu dozvoljen samo određenim osobama.

## Slide 4: VPN - Virtual Private Network

## Slide 5: VPN - Virtual Private Network
Da li treba koristiti VPN?
Sve zavisi od samog korisnika.
Ako ste ipak zabrinuti za svoju privatsnot, logičan izbor je VPN.
Nikada u potpunosti ne možete biti anonimni na Internetu, ali uz
korišćenje kombinacije VPN i servise/alatata možete značajno da utičete da budete nevidjiviji na Internetu.

## Slide 6: Šta je virtuelna privatna mreža?
Virtuelna (Virtual)
odnosi na činjenicu da je uspostavljena privatna mreža u stvari logičke prirode,
Privatna (Private)
  Nema mešanja saobraćaja sa saobraćajem izvan te mreže,
Mreža (Network)
koriste je najmanje dva ili više korisnika, a moguće je kriptovanje a samim tim ei zaštita saobraćaja

## Slide 7: VPN: Prednosti
Prednosti virtuelnih privatnih mreža:
Saobraćaj između vas i VPN servisa koji koristite je kriptovan,
Dokle god ste povezani sa VPN-om, imat ćete pristup celom internetu
Povećanje geografske pokrivenosti.
Možete pristupiti servisima i geografski ograničenim web stranicama,
Stabilnost i sigurnost VPN-a

## Slide 8: VPN: Prednosti
Prednosti virtuelnih privatnih mreža:
Serveri na koje se povezujete neće videti vašu IP adresu, nego adresu VPN servera.
Mogućnost brzog dodavanja novih udaljenih korisnika.
Ušteda u ljudskom faktoru.
VPN je pronašao primenu i u mobilnoj tehnologiji.

## Slide 9: VPN: Prednosti
Prednosti virtuelnih privatnih mreža:
Veća brzina
Deljenje fajlova/datoteka
Promena IP adrese
Neke države blokiraju veliki deo saobraćaja i web stranica, onemogućujući tako korisnicima da se informišu putem tih stranica.
Anonimnost

## Slide 10: VPN:-Virtual Private Network
Primeri besplatnih VPN:
Besplatan a dobar VPN?
NordVPN
Hotspot Shield
Windscribe
Primeri besplatnih VPN:
hide.me
Proton
Opera
TunnelBear
BUDITE PAŽLJIVI SA BESPLATNIM VPN-ovima!

## Slide 11: VPN:-Virtual Private Network
Primeri besplatnih VPN:
JustFreeVPN
VPNBOOK
Surfshark
ExpressVPN
Primeri besplatnih VPN:
OpenVPN
SecurePoint SSL VPN
IPVanish
CyberGhost
BUDITE PAŽLJIVI SA BESPLATNIM VPN-ovima!

## Slide 12: VPN: Mane
:
Neophodno dobro dobra znanje o bezbednosti i zaštiti
Postoji mogućnost da protok podataka između računara umreženih u VPN-u bude sporiji u odnosu na LAN.
Onaj koje napravio VPN ipak ima mogućnosti da vidi Vaše podatke
Pitanje interoperabilnosti raznih proizvođača.
Kada nemate VPN konekciju, vaša veza je praktički otvorena i može da se vidi apsolutno sve što radite i skidate.

## Slide 13: VPN: Mane
:
Kada govoriomo o mobilnim uređajima , mora se istaći da su :
Oni danas izuzetno ranjivi, pogotovo što se obično spajamo na javne Wi-Fi mreže (kako bi se uštedeli koji megabajti), a zapravo tako riskiramo krađu svih nađšh podataka koje imamo na mobilnom uređaju, a to je najčešće telefon, a da ne govorimo o korisničkim imenima i lozinkama.
Mnoge „javne“ Wi-Fi mreže nisu dobro zaštićene sa aspekta sigurnosti . Jedino prihvatljivo rješenje u tom slučaju je spajanje na Internet preko
VPN usluge.

## Slide 14: VPN
Virtuelna privatna mreža omogućava korisnicima da razmenjuju podatke vezom koja je emulirana kao direktna veza (point-to-point link - PPP) između klijenta i servera. PPP emulacija dobija se enkapsulacijom podataka zaglavljem koje omogućava rutiranje kroz javnu mrežu do odredišta koje je deo privatne mreže.
Podaci su šifrovani i paketi koji su presretnuti u okviru javne ili deljene mreže ne mogu se pročitati bez ključa za dešifrovanje.
Infrastruktura javne mreže je nebitna jer korisnik logički vidi samo svoj privatni link, odnosno nalazi se logički u lokalnoj mreži, iako je od drugih korisnika razdvojen javnom mrežom.

## Slide 15: VPN – PRINCIP PLANIRANJA
Prilikom planiranja solucije za udaljeni pristup, moramo da odredimo koji VPN protokol će se koristiti, pošto svaki od tih protokola poseduje jedinstveni set karakteristika koji ga čine odgovarajućim za različite scenarije.
Mrežne polise i Network Policy Server koriste se za kontrolisanje autentifikacije udaljenih korisnika i mogu se koristiti u nekoliko konfiguracija da bi ispunili potrebe organizacije.

## Slide 16: VPN -Network Policy
Svaka mrežna polisa sadrži četri kategorije Properties-a: Conditions
Constraints
Settings
Overview

## Slide 17: VPN - Virtual Private Network
Postoji nekoliko elemenata koje VPN rešenje mora sadržati:
skalabilnost
• sigurnost
• VPN servisi
• uređaji
• upravljanje.
VPN se može koristiti i unutar sopstvene lokalne mreže, ali se to gotovo ne koristi.

## Slide 18: VPN - Komponente
Protokoli
Firewall
Bezbednost

## Slide 19: VPN - Protokoli
PPP -Point to Point Protocol
Socks
SSL- Secure Socket Layer
PPTP -Point to Point Tunneling Protocol
L2TP Layer 2 Tunneling Protocol
GRE
IPSec
PGP Pretty Good Privacy
SSH Secure Shell
MPLS-Multi-Protocol Label Switching

## Slide 20: VPN komponente: Protokoli
Firewall prati sav saobraćaj kroz mrežu i štiti mrežu od upada neautorizovanih korisnika.
Najčešće korišćeni tipovi filtriranja:
u zavisnosti od IP adresa u zavisnosti od portova

## Slide 21: VPN -Koncept realizacije
koncept realizacije spadaju:
• VPN na nivou aplikacije (application-layer VPN)
• VPN na nivou protokola mrežnog sloja (network-layer VPN)
• VPN na nivou protokola sloja veze (data-link layer VPN)

## Slide 22: VPN komponente: Bezbednost
KRIPTOVANJE
Poverljivost se postiže pomoću algoritama za kriptovanje koji emuliraju privatnost linka. Pošto se podaci prenose u čitljivom obliku privatnost se ne može garantovati, posebno ako se za realizaciju koristi neka javna mreža za prenos podataka tipa Interneta
AUTENTIKACIJA
identifikacija korisnika ili uređaja pre nego što se napravi VPN konekcija

## Slide 23: VPN komponente: Autentikacija
Uređaja - pristup VPN-u na osnovu autentikovanih informacija koje udaljeni VPN uređaj prosleđuje.
  Nedeljivi ključevi
  Digitalni potpis

## Slide 24: Klasifikacija VPN
•VPN na nivou aplikacije
VPN na nivou protokola mrežnog sloja
VPN na nivou protokola sloja veze
Način pristupa od strane korisnika
Bezbednost i zaštita podataka:
VPN sa minimalnim obezbeđenjem router access lists, firewall
VPN sa kriptozaštitom

## Slide 25: VPN na nivou aplikacije
Prednosti:
Jednostavna i jeftina implementacija - svodi se na konfigurisanje DNS servera.
Nedostaci:
Pri promeni provajdera neophodna je renumeracija kompletne mreže, kao i znatne izmene podataka u DNS-u.
U toku renumeracije mreža uglavnom nije upotrebljiva.
Komplikovana za konfigurisanje i održavanje i upravljanje.
Složenost održavanja povećava se kako se povećava broj lokacija.
DNS saobraćaj može lako da se lažira od strane ( zlonamernih korisnika).
.

## Slide 26: TIPOVI VPN
PPTP VPN
L2TP VPN
IPsec
SSL i TLS
MPLS VPN
Hibridni VPN

## Slide 27: VPN: Tipovi
Remote Access
Router to router
  Intranet
  Extranet
Poverljiva
Sigurna
Hibridna
Provajderska
Tip ostvarene
konekcije:
Način iznajmljivanja linije:
IN HOUSE
OUTSOURCED
Terminacija VPN konekcije:

## Slide 28: Intranet I EKSTANET VPN
U ovom slučaju VPN je formirana između sajtova koji pripadaju istoj organizaciji. To je slučaj kada se različite filijale međusobno povezuju ili kada se povezuju sa upravom
Osnovna razlika između extraneta i interneta je da provajder mora eksplicitno da konfiguriše dostupnost između VPN i da obezbedi postojanje neke vrste kontrolnog pristupnog mehanizma pri povezivanju različitih organizacija. Ta kontrola pristupa može biti ostvarena firewall-om, listom pristupa na ruterima ili slicnim mehanizmima koji će omogućiti primenu kontrole pristupa zasnovanu na postojanju polisa tranzitnom saobraćaju.

## Slide 29: Istovremeni VPN i Internet pristup
Mnogim hostovima na Internetu treba istovremeno omogućiti i pristup Internetu, kao i drugim VPN sajtovima. Tu je mogao da nastane problem jer mnoga preduzeća koriste sopstveni privatni adresni prostor. Generalno postoje tri načina kako VPN mogu da koriste globalno jedinstvene adrese za komunikaciju sa drugim hostovima.
da svi sistemi na privatnoj mreži koriste globalno jedinstvene IP adrese,
ako samo mali broj korisnika treba da ima mogućnost pristupa Internetu onda samo njima dodeliti javne IP adrese
korišćenje Network Address Translator (NAT) servera

## Slide 30: VPN: Tipovi
Poverljive VPN: korisnik iznajmljuje poverljive linije od provajdera i koristi ih za komunikaciju bez prekida
Sigurna VPN: kriptovanje i dekriptovanje se koristi na obe strane pri prenosu podataka.
Hibridna VPN: mešavina sigurne i poverljive VPN. Korisnik kontroliše sigurnosne puteve VPN-a, dok je provajder odgovaran sa aspekta poverljivosti
Provajderski omogućene VPN: čitava VPN je administrirana od strane provajdera.

## Slide 31: VPN - Upravljanje
Sa stanovišta upravljanja postoje dva pristupa virtuelnim privatnim mrežama. Razlikujemo VPN kojima upravljaju korisnici, i VPN kojima upravljaju provajderi mrežnih usluga (npr. Internet Service Provider - ISP).
Virtuelne privatne mreže kojima upravljaju provajderi mrežnih usluga dele se na osnovu toga gde se nalazi oprema koja implementira VPN: na strani provajdera (PE - provider edge) na strani korisnika (CE - customer edge)

## Slide 32: VPN: Tunelovanje
Tunelovanje je najvažnija komponenta tehnologije virtuelnih privatnih mreža i predstavlja prenos paketa podataka namenjenih privatnoj mreži preko javne mreže.
Tunelovanje ili enkapsulacija je metod pri kome se koristi infrastruktura jednog protokola za prenos paketa podataka drugog protokola.
Tunel predstavlja logičku putanju paketa kojom se on rutira preko mreže. Enkapsulirani podaci su rutirani transportnom mrežom sa jednog kraja tunela na drugi.

## Slide 33: IP VPN: Tunelovanje
Početak i kraj tunela nalaze se u VPN mrežama. Kada enkapsulirani paket stigne na odredište vrši se deenkapsulacija i prosleđivanje na konačno odredište. Ceo proces enkapsulacije, transporta i deenkapsulacije paketa naziva se tunelovanje.

## Slide 34: VPN: Tunelovanje
Početak i kraj tunela nalaze se u VPN mrežama.
Kada enkapsulirani paket stigne na odredište vrši se deenkapsulacija i prosleđivanje na konačno odredište.
Ceo proces enkapsulacije, transporta i deenkapsulacije paketa naziva se tunelovanje.

## Slide 35: VPN: Tunelovanje
Osobine tehnologije tunelovanja
Sigurnost
Niska cena
Lakoća implementacije
Univerzalnost

## Slide 36: IP VPN: Vrste tunelovanja
Dve osnovne vrste tunelovanja:
  Dobrovoljno tunelovanje (Voluntary tunnels)
    Tunelovanje uspostavljeno na zahtev korisnika (Zahteva klijentski softver na udaljenom računaru)
  Obavezno tunelovanje (Compulsory tunnels)
    Tunelovanje kreirano od strane NAS-a ili rutera (Podrška za tunelovanje neophodna na NAS-u ili ruteru)

## Slide 37: Protokoli koji se koriste pri tunelovanju
.
Protokol za enkapsulaciju – ovi protokoli služe za enkapsulaciju originalnih podataka. Najčešće korišćeni su PPTP i L2TP protokoli.
Transportni protokol – enkapsulira originalne podatke za transport kroz tunel. Najpoznatiji su PPP i SLIP protokol.

## Slide 38: VPN - kripto zaštita
VPN
gateway
VPN
gateway
javna mreža
abv
abv
#%$&&

## Slide 39: VPN – tipovi kripto zaštite
Dva osnovna sistema kripto zaštite:
®sistem sa simetričnim ključem - isti tajni ključ se koristi i za šifrovanje i za dešifrovanje podataka
®sistem sa asimetričnim ključem - postoje dva ključa, javni i tajni

## Slide 40: VPN – sistem sa simetričnim ključem
.
.
izvorište
odredište
isti tajni ključ

## Slide 41: Praktični aspekti korišćenja VPN
Širok spektar primene
Smanjenje troškova
Bezbednost
E-Commerce

## Slide 42: VPN
Virtualna privatna mreža – VPN (Virtual Private Network) je tehnologija koja omogućava sigurno povezivanje privatnih mreža u zajedničku virtualnu privatnu mrežu kroz javnu mrežnu infrastrukturu.
Povećanjem broja VPN korisnika mnogi proizvođači mrežnih uređaja, prvenstveno rutera i switch-eva, integrišu VPN konekcije u svoje mrežne uređaje s ciljem povećanja sigurnosti i dodava dodatne kriptografske zaštite podataka.
Svi veliki proizvođači rutera: Asus, Cisco, DrayTek, Linksys, Netgear, i Yamaha isporučuju svoje uređaje sa već ugrađenim VPN klijentom.